Опросный лист №_____

на заземлители серии ЗР – 110 УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия ______________________________________________________________________________________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Заземлители серии ЗР-110 предназначены для заземления линий электропередач. Однополюсные заземлители также предназначены для заземления нейтрали силовых трансформаторов, не имеющих защиты от замыкания на землю.

Работоспособность заземлителей обеспечивается в условиях(

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40м/с при отсутствии гололеда и не более 15м/с при гололеде толщиной до 20мм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 110 кВ / 126 кВ | V |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости (1с) / Ток электродинамической стойкости | 315 А / 40 кА / 100 кА |  |
|  |  | 600 А / 40 кА / 100 кА |  |
|  |  | 1000 А / 40 кА / 100 кА |  |
| 3 | Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | Фарфоровая I |  |
|  |  | Фарфоровая II* |  |
|  |  | Фарфоровая III (по заказу) |  |
|  |  | Фарфоровая IV (по заказу) |  |
|  |  | Полимерная II* |  |
|  |  | Полимерная III (по заказу) |  |
|  |  | Полимерная IV (по заказу) |  |
| 4 | Тип заземлителя по количеству полюсов | трехполюсный |  |
|  |  | однополюсный |  |
| 5 | Привод заземлителя | Ручной ПРГ-6 |  |
|  |  | Двигательный ПД-14 |  |
| 6 | Напряжение питания привода ПД-14, В | 230/400 переменного тока |  |
|  |  | 220 постоянного тока |  |
| 7 | Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления привода ПД-14, В | 220 постоянное |  |
|  |  | 110 постоянное (по заказу) |  |
| 8 | Заказ выносного блока управления привода ПД-14 (указать количество БУ по предлагаемым видам оперирования) | Для оперирования однополюсным заземлителем |  |
|  |  | Для трехфазного оперирования однополюсными |  |
|  |  | Для оперирования трехполюсным заземлителем |  |
|  |  | Иное указать |  |
| 9 | Высота установки заземлителя | Стандартная | Высота установки заземлителя 2300мм |  |
|  |  | По заказу | Высота установки заземлителя (указать высоту в диапазоне от 2200 до 5200мм) |  |
| 10 | Заказ металлоконструкций для установки заземлителя | Однополюсное исполнение | Опора и соединительные элементы |  |
|  |  |  | Соединительные элементы (заземлитель-привод) |  |
|  |  |  | Без металлоконструкций |  |
|  |  | Трехполюсное исполнение | Опоры и соединительные элементы |  |
|  |  |  | Соединительные элементы (заземлитель-привод) |  |
| 11 | Дополнительные требования |
| 12 | Количество комплектов заказа |  |

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЛИК-94»

197373, г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 13, к.1, пом.1Н

Телефон (812) 687-89-54, 687-46-83, 695-97-32

Факс (812) 687-56-94

e-mail: info@lik94.ru

сайт: www.lik94.ru