Опросный лист №_____

на заземлители серии ЗР – 220 УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия ______________________________________________________________________________________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Заземлители серии ЗР-220 предназначены для заземления линий электропередач.

Работоспособность заземлителей обеспечивается в условиях(

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40м/с при отсутствии гололеда и не более 15м/с при гололеде толщиной до 20мм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 220 кВ / 252 кВ | V |
|  | Ток термической стойкости (1с) / Ток электродинамической стойкости | 40 кА / 100 кА | V |
|  | Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | Фарфоровая I |  |
|  |  | Фарфоровая II* |  |
|  |  | Фарфоровая III (по заказу) |  |
|  |  | Фарфоровая IV (по заказу) |  |
|  |  | Полимерная II* |  |
|  |  | Полимерная III (по заказу) |  |
|  | Тип заземлителя по количеству полюсов | Трехполюсный |  |
|  |  | Однополюсный |  |
|  | Напряжение питания привода ПД-14, В | 230/400 переменного тока |  |
|  |  | 220 постоянного тока |  |
|  | Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления привода ПД-14, В | 220 постоянное |  |
|  |  | 110 постоянное (по заказу) |  |
|  | Заказ выносного блока управления привода ПД-14 (указать количество БУ по предлагаемым видам оперирования) | Для оперирования однополюсным заземлителем |  |
|  |  | Для трехфазного оперирования однополюсными |  |
|  |  | Для оперирования трехполюсным заземлителем |  |
|  |  | Иное указать |  |
|  | Высота установки заземлителя (от земли до цоколя) | Стандартная 3300мм |  |
|  |  | По заказу - указать высоту |  |
|  | Заказ металлоконструкций для установки заземлителя | Однополюсное исполнение | Опора и соединительные элементы |  |
|  |  |  | Соединительные элементы (заземлитель-привод) |  |
|  |  |  | Без металлоконструкций |  |
|  |  | Трехполюсное исполнение | Опоры и соединительные элементы |  |
|  |  |  | Соединительные элементы (заземлитель-привод) |  |
|  | Дополнительные требования |
|  | Количество комплектов заказа |  |

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЛИК-94»

197373, г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 13, к.1, пом.1Н

Телефон (812) 687-89-54, 687-46-83, 695-97-32

Факс (812) 687-56-94

e-mail: info@lik94.ru

сайт: www.lik94.ru