Опросный лист №_______

на разъединители серии РДЗ - 110 УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия ______________________________________________________________________________________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители горизонтально-поворотного типа.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 10 мм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №1 | №2 |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 110 кВ / 126 кВ | V | V |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 1000А / 25кА / 63кА |  |  |
|  |  | 2000А / 31,5кА / 80кА |  |  |
|  |  | 3150А / 40кА / 100кА |  |  |
| 3 | Тип изоляции (категория или степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая (А) |  |  |
|  |  | Фарфоровая (Б) |  |  |
|  |  | Полимерная (II*) |  |  |
| 4 | Наличие заземлителей | 2 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |
|  |  | Отсутствуют |  |  |
| 5 | Тип разъединителя по количеству полюсов | 1-полюсный |  |  |
|  |  | 2-полюсный |  |  |
|  |  | 3-полюсный |  |  |
| 6 | Тип установки | Горизонтальная |  |  |
|  |  | Вертикальная |  |  |
|  |  | Ступенчато-килевая |  |  |
| 7 | Привод разъединителя и заземлителей | Ручной ПРГ-2Б |  |  |
|  |  | Электродвигательный ПДГ-5 1) |  |  |
|  |  | Электродвигательный ПДГ-8 |  |  |
| 8 | Дополнительные опции 2) и требования к разъединителю |  |  |
| 9 | Количество комплектов заказа |  |  |

Примечание:

1)    Привод ПДГ-5 обеспечивает ручное оперирование заземлителями, двигательное – разъединителем.

2)   Возможно изготовление защитного козырька над приводами.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЛИК-94»

197373, г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 13, к.1, пом.1Н

Телефон (812) 687-89-54, 687-46-83, 695-97-32

Факс (812) 687-56-94

e-mail: info@lik94.ru

сайт: www.lik94.ru